# Text boxes

##### ЗАО  «ЗАВОД  АВТОТРАКТОРНОЙ  ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ»

##### JSC  “ AUTOMOBILE  AND  TRACTOR  ELECTRICAL EQUIPMENT PLANT “

# ЗАО  МЗАТЭ - 2

ЗАО МЗАТЭ – 2 105082  Москва,  ул. Малая Почтовая,12   отд. реализации   ((095)261-51-25

JSC  MZATE – 2  105082  Moscow, Malaya Pochtovaya st,12 sales department fax(095)261-81-69

## КАТУШКА                                                                                      RESIN

## ЗАЖИГАНИЯ                                                                                   COIL

Cпециальные данные:

- замкнутая магнитная цепь;

- используется в системе

зажигания с накоплением энергии

в индуктивности и   ограничением

тока первичной цепи;

- обмотки изолированы

эпоксидным компаундом;

- применяется на автомобилях

«Волга 3110», «Газель» ( с впрыском

топлива), «Ока»

General specifications:

- Closed magnetic circuit coil;

- For  inductive ignition systems with controlled current;

- Epoxy resin windings insulation ;

- For   « VOLGA 3110 »,

« GAZELLE » , « OKA »

### Technical  data

#### Operating voltage.....………………………...12 V

- Operating temperature…………...-40(C…+ 85(C

- Weight……………………..………………..640 g

3012. 3705

###### JSC MZATE - 2

| Характеристики | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление первичной обмотки | Ом | 0,35 |
| Индуктивность первичной обмотки | мГн | 2,4 |
| Время нарастания первичного тока от 0 до 6,0 А | мс | 2,5 |
| Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ | мкс | 21 |
| Вторичное напряжение при первичном токе 7,3 А и шунтирующей нагрузке 50пФ | кВ | 25 |
| Вторичное напряжение при первичном токе 7,3 А и шунтирующих нагрузках 50 пФ + 1 МОм | кВ | 24 |
| Длительность искрового разряда | мс | 2,2 |
| Энергия искрового разряда | мДж | 50 |

| Characteristics | Unit of measurement |  |
| --- | --- | --- |
| Primary winding resistance | Ohm | 0,35 |
| Primary winding inductance | mH | 2,4 |
| Primary current rise time from 0 to 6,0 A | msec | 2,5 |
| Secondary voltage rise time from 2 to 15 kV | mcsec | 21 |
| Secondary voltage Unloaded I= 7,3 A, 50 pF | kV | 25 |
| Secondary voltage (50 pF+1 MOhm load) | kV | 24 |
| Spark duration | msec | 2,2 |
| Spark energy | mJ | 50 |

Технические данные

- Напряжение питания……………….….….…12 В

- Рабочая температура …… ………-40(С…+85 (С

- Вес ………...…………….…………………...640 г