# Text boxes

##### ЗАО  «ЗАВОД  АВТОТРАКТОРНОЙ  ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ»

# ЗАО  МЗАТЭ - 2

ЗАО МЗАТЭ – 2 105082  Москва,  ул. Малая  Почтовая,12   отд. реализации     ( (095)261-51-25

JSC  MZATE – 2  105082  Moscow, Malaya Pochtovaya st.,12 sales department  fax (095)261-81-69

## КАТУШКА

## ЗАЖИГАНИЯ

Cпециальные данные:

- замкнутая магнитная цепь;

- используется в системе

зажигания с накоплением энергии

в индуктивности и   ограничением

тока первичной цепи;

- обмотки изолированы

эпоксидным компаундом;

- предназначена  для использова-

ния на автомобилях  ГАЗ и УАЗ

с двигателями «ЗМЗ-406», «Ока»

4412. 3705

| Характеристики | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление первичной обмотки | Ом | 0,4 |
| Индуктивность первичной обмотки | мГн | 3,3 |
| Время нарастания первичного тока от 0 до 6,0 А | мс | 2,5 |
| Скорость нарастания вторичного напряжения от 2 до 15 кВ (не менее) | В/мкс | 600 |
| Вторичное напряжение при первичном токе 7,5 А и шунтирующих нагрузках 50 пФ + 1 МОм | кВ | 25 |
| Длительность искрового разряда | мс | 2,3 |
| Энергия искрового разряда | мДж | 55 |

Технические данные

- Напряжение питания……………….….….…12 В

- Рабочая температура …… ……-40(С…+  100 (С

- Вес ………...…………….…………………...400 г